| CG-150 Вага/Вес: 23,3 кг (приблизно/примерно) Розмір / Размер: 370x200x250 мм (приблизно/примерно) |  |
| --- | --- |
|  | Модель Модель | НАПРУГА Напряжение | КВ | Зв’язок Соединение | Продуктивність (л/хв) Производительность (л/мин) |  |
|  |  |  |  |  | 2,5 Бар | 2 Бар | 1,5 Бар | 1 Бар | 0, Бар |  |
|  | CG-150 | 230 В | 1,1 | 2” GAS(BSP) | 0 | 250 | 360 | 420 | 500 |  |
| 1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| - Продуктивність: див. таблицю зверху | - Производительность: см. таблицу сверху |
| - Мотор: 1,1 КВ 230/240В 50 Гц Однофазний, самовентильований | - Мотор: 1,1 КВ 230/240 В 50 Гц Однофазный, самовентилируемый |
| - Максимальний експлуатаційний тиск: 2,5 Бар | - Максимальное эксплуатационное давление: 2,5 Бар |
| - Приблизний експлуатаційний тиск: 2,2-2,4 Бар | - Приблизительное эксплуатационное давление: 2,2-2,4 Бар |
| - Споживання: 5-9 A | - Расход: 5-9 A |
| - Перекачування дизелю | - Перекачка дизеля |
| - Вбудований термічний захист | - Встроенная термозащита |
| - Вхідний/вихідний отвір 2” GAS (BSP) – насос CG-150 | - Входное/выходное отверстие 2” GAS (BSP) – насос CG-150 |
| 2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС | 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |
| Насоси CG-150 - відцентрові. Залежно від установки, такі насоси можуть перекачувати до 500 л/хв. ПРИМІТКА: При використанні автоматичного паливороздавального пістолету, потік знижується. | Насосы CG-150 - центробежные. В зависимости от установки, такие насосы могут перекачивать до 500 л/мин. ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании автоматического топливораздаточного пистолета, поток снижается. |
| 3. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ | 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ |
| Будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції перед використанням товару. Люди, які не знають інструкцій, не повинні ним користуватися. | Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции перед использованием товара. Люди, которые не знают инструкций, не должны пользоваться им. |
| Це керівництво описує, як використати механізм відповідно до проектної документації, технічних характеристик, видів установки, експлуатації, підтримки і підготовки, з огляду на можливі ризики. | Это руководство описывает, как использовать механизм в соответствии с проектной документацией, техническими характеристиками, видами установки, эксплуатацией, поддержкой и подготовкой, учитывая возможные риски. |
| Інструкція по експлуатації повинна сприйматися як частина насоса й зберігатися для питань, що можуть виникнути у майбутньому, протягом усього терміну служби. Ми радимо зберігати її в сухому й захищеному місці. | Инструкция по эксплуатации должна восприниматься как часть насоса и сохраняться для вопросов, которые могут возникнуть в будующем, на протяжении всего строка службы. Мы советуем хранить ее в сухом и защищенном месте. |
| Керівництво відображає технічний стан на момент продажу комплекту й не може вважатися неадекватним у зв'язку з наступним поновленням через появу нових даних. Виробник залишає за собою право обновляти продукцію й керівництва без умови обновляти продукцію й попередні керівництва. | Руководство отображает техническое состояние на момент продажи комплекта и не может считаться неадекватным в связи с последующим обновлением через появление новых данных. Производитель оставляет за собой право обновлять продукцию и руководства без условия обновлять продукцию и предыдущие руководства. |
| 4. УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | 4. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| Для безпечного використання насоса важливо прочитати й виконати всі нижчеописані застереження: | Для безопасного использования насоса важно прочитать и следовать все нижеописанным предостережениям: |
| 4.1. БУДЬ ЛАСКА, ТОЧНО ДОТРИМУЙТЕСЬ ІНСТРУКЦІЙ. Насос повинен завжди бути правильно заземлений і використовувати відповідні кабелі й труби. | 4.1. ПОЖАЛУЙСТА, ТОЧНО СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ. Насос должен всегда быть правильно заземлен и использовать соответствующие кабеля и трубы. |
| 4.2. Ушкоджені мотори повинні бути відремонтовані в авторизованому сервісному центрі або на заводі. | 4.2. Поврежденные моторы должны быть отремонтированы в авторизованном сервисном центре или на заводе. |

|  |  | 4.3. ВАЖЛИВО Суворо заборонено використовувати насос у місцях підвищеної вибухо- і пожежонебезпеки. Зокрема насос не повинен перекачувати рідини, які, відповідно до закону, мають потребу у вибухозахищених моторах, прикладами яких можуть бути: бензин, ацетон, розчинник, і т.п. (Взято з міжнародного права IEC 79-10). Не куріть біля насосу й не використовуйте його біля вогню. Це може стати причиною пожежі й навіть смерті. |  |  |  | 4.3. ВАЖНО Строго запрещено использовать насос в местах повышенной взрыво- и пожароопасности. В частности насос не должен перекачивать жидкости, которые, в соответствии с законом, нуждаются во взрывозащищённых моторах, примерами которых могут быть: бензин, ацетон, растворитель, и т.п. (Взято с международного права IEC 79-10 ). Не курите возле насоса и не используйте его возле огня. Это может стать причиной пожара и даже смерти. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. Насоси, з лічильником або без, CG-150 і SCG-150, протестовані на самовсмоктування на глибині 2,7 метри. На великій глибині, з лічильником або без, рекомендується встановити зворотний клапан з 1 1/2” фільтром. Зворотний клапан повинен бути сумісний з дизельним паливом. | 4.4. Насосы, со счетчиком или без, CG-150 и SCG-150, протестированны на самовсасывание на глубине 2,7 метра. На большой глубине, со счетчиком или без, рекомендуется установить обратный клапан с 1 1/2” фильтром. Обратный клапан должен быть совместим с дизельным топливом. |
| 4.5. Шланги, що будуть встановлені на насосах і комплектах, повинні мати однаковий або більший діаметр на вхідних і вихідних отворах насоса, мінімальний діаметр повинен бути 1 1/2” GAS (BSP) або 40 мм усередині. | 4.5. Шланги, что будут установлены на насосах и комплектах, должны иметь одинаковый или больший диаметр на входных и выходных отверстиях насоса, минимальный диаметр должен быть 1 1/2” GAS (BSP) или 40 мм внутри. |
| 4.6. У будь-якому разі й для всмоктування вище ніж на 4 м висоті або для горизонтального всмоктування довжиною 8 м, потрібно щоб забірна труба була більшою за вхідний отвір насоса, тобто, 1 1/2” GAS (BSP). | 4.6. В любом случае и для всасывания выше чем на 4 м высоте или для горизонтального всасывания длинной 8 м, нужно чтобы заборная труба была больше чем входное отверстие насоса, то есть, 1 1/2” GAS (BSP). |
|  |  | 4.7. ВАЖЛИВО НЕ ЗАБУДЬТЕ ВИКЛЮЧИТИ НАСОС після закінчення перекачування. |  |  |  | 4.7. ВАЖНО НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ НАСОС после окончания перекачки. |
| 4.8. УВАГА: Якщо насос, шланг і паливороздавальний пістолет перебувають під відкритим небом після закінчення заправлення (зупинки насоса) у літню погоду або в жарких країнах, ми рекомендуємо відкрити паливороздавальний пістолет для того, щоб випустити тиск зі шланга. | 4.8. ВНИМАНИЕ: Если насос, шланг и топливораздаточный пистолет находятся под открытым небом после окончания заправки (остановки насоса) в летнюю погоду или в жарких странах, мы рекомендуем открыть топливораздаточный пистолет для того, чтобы выпустить давление со шланга. |
| В інакшому випадку, висока температура сонячних променів стане причиною надлишку тиску через розширення у зв'язку зі збільшенням обсягу бензину усередині труби. Це може викликати механічну розгерметизацію й поломку механічних елементів насоса. | В противном случае, высокая температура солнечных лучей станет причиной избытка давления через расширение в связи с увеличением объёма бензина внутри трубы. Это может вызвать механическую разгерметизацию и поломку механических элементов насоса. |
| 4.9. Якщо насос не працює в місцях з дуже низькою температурою, потрібно спустошити шланги й резервуар насоса. | 4.9. Если насос не работает в местах с очень низкой температурой, нужно опустошить шланги и резервуар насоса. |
| 4.10. НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПОТРАПЛЯННЯ ВОДИ АБО ДОЩУ НА НАСОС. Для зовнішніх робіт у нас є спеціальне покриття, куди ви можете встановити насос або вивідні пристрої. | 4.10. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ ИЛИ ДОЖДЯ НА НАСОС. Для наружных работ у нас имеется специальное покрытие, куда вы можете установить насос или выводные устройства. |
| 4.11. Якщо з'єднання шланга зроблені за допомогою хомутів, потрібно переконатися в їхній міцності, щоб уникнути потрапляння повітря. | 4.11. Если соединения шланга сделаны с помощью хомутов, нужно убедиться в их крепости, во избежание попадания воздуха. |
| 4.12. НІКОЛИ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАСОС, НЕЗАПОВНЕНИЙ РІДИНОЮ. Уникайте проливання будь-якої рідини на мотор. | 4.12. НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАСОС, НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ЖИДКОСТЬЮ. Избегайте проливания любой жидкости на мотор. |
|  |  | 4.13. УВАГА Електричні з'єднання повинні бути зроблені відповідно до Стандарту EN 60204-1-2. На серійних моделях електромотор має захист проти перезавантажень; установка такого захисту на розсуд користувача. Приєднайте кабель до мережі після засвідчення, що вона сумісна з характеристиками мотору (припустиме коливання напруги до 10%). Корпус двигуна має електричні частини. Його демонтаж повинен робитися кваліфікованим персоналом з урахуванням правил безпеки. |  |  |  | 4.13. ВНИМАНИЕ Электрические соединения должны быть сделаны в соответствии с Стандартом EN 60204-1-2. На серийных моделях электромотор имеет защиту против перезагрузок; установка такой защиты на усмотрение пользователя. Присоедините кабель к сети после удостоверения, что она совместима с характеристиками мотора (допустимое колебание напряжения до 10%). Корпус двигателя имеет электрические части. Его демонтаж должен производится квалифицированным персоналом с учетом правил безопасности. |
| 4.14. Насоси, з лічильником або без, CG-150 і SCG-150, підходять для постійної роботи й мають систему самовентиляції. | 4.14. Насосы, со счетчиком или без, CG-150 и SCG-150, подходят для постоянной работы и имеют систему самовентиляции. |
| 4.15. Якщо, при запуску системи зворотного клапана, напірний трубопровід і насос CG-150 або SCG-150 не всмоктує рідину, потрібно зупинити йогоі з'ясувати причину. (Дивіться кервництво з усунення несправностей). | 4.15. Если, при запуске системы обратного клапана, напорный трубопровод и насос CG-150 или SCG-150 не всасывает жидкость, нужно остановить его и выяснить причину.(Смотрите руководство по устранению неисправностей). |
|  |  | 4.16. УВАГА Насос не повинен бути включений перед закінченням установки. Суворо заборонено всувати пальці або інші частини тіла в отвори; опорний насос має рухливі частини. Перед демонтажем або монтажем насоса, відключіть насос від електропостачання для запобігання мимовільного включення незахищених частин. |  |  |  | 4.16. ВНИМАНИЕ Насос не должен быть включен перед окончанием установки. Строго запрещено всовывать пальцы или другие части тела в отверстия; опорный насос имеет подвижные части. Перед демонтажем или монтажом насоса, отключите насос от электроснабжения для предотвращения непроизвольного включения незащищенных частей. |
| 5. СУМІСНІСТЬ ІЗ РІДИНАМИ | 5. СОВМЕСТИМОСТЬ С ЖИДКОСТЯМИ |
| Насоси CG-150 особливо підходять для перекачування дизеля, чистої води або рідини з маленькими частками. Їх не рекомендується використати для інших рідин. | Насосы CG-150 особенно подходят для перекачки дизеля, чистой воды или жидкости с маленькими частицами. Их не рекомендуется использовать для других жидкостей. |
| 6. УСТАНОВКА | 6. УСТАНОВКА |
| У нас є додаткові компоненти для всіх типів насосів, що гарантує швидкість і акуратність установки, як для забору, так і для перекачування. | У нас есть дополнительные компоненты для всех типов насосов, что гарантирует скорость и аккуратность установки, как для забора, так и для перекачки. |
| - Забірні валики мають ущільнюючі прокладки, стійкі до вуглеводнів, для забезпечення повної герметизації відповідних труб. | - Заборные валики имеют уплотнительные прокладки, стойкие к углеводородам, для обеспечения полной герметизации соответствующих труб. |
| - Нагнітальні шланги, які зжаті латунними перехідниками, йдуть у комплекті із самозажимними внутрішніми прокладками для повної герметизації, тому не потрібно використовувати герметики або інші речовини. | - Нагнетательные шланги, сжаты латунными переходниками, идут в комплекте с самозажимающимися внутренними прокладками для полной герметизации, поэтому не нужно использовать герметики или другие вещества. |
| - Телескопічні труби PP із установленим фільтром не мають забруднень у внутрішній частині, що дозволяє досягти дна контейнера. (Для регулювання розмірів). | - Телескопические трубы PP с установленным фильтром не имеет загрязнений во внутренней части, что позволяет достичь дна контейнера. (Для регулирования размеров). |
| Проте, якщо ви хочете встановити устаткування, потрібно прочитати й точно додержуватися наступних рекомендацій: | Тем не менее, если вы хотите установить оборудование, нужно прочесть и точно следовать следующим рекомендациям: |
| - Перед з'єднанням насоса до електропостачання, потрібно переконатися, що напруга відповідає тому, що написано на платі мотора. | - Перед соединением насоса к электроснабжению, нужно убедится, что напряжение соответствует тому, что написано на плате мотора. |
| - Системи повинні бути створені для роботи з мінімальною висотою всмоктування. | - Системы должны быть созданы для работы с минимальной высотой всасывания. |
| Максимальна висота всмоктування для дизеля – 4,5 м. (Це еквівалент вертикальної дистанції від нижньої частини забірної труби до вхідного отвору насоса плюс втрати при терті у вертикальному й горизонтальному напрямку труби, кутів, і т.п.). Висота буде впливати на потік, і буде викликати зменшення прискорення насоса й, можливо, викликати кавітацію. | Максимальная высота всасывания для дизеля – 4,5 м. (Это эквивалент вертикальной дистанции от нижней части заборной трубы до входного отверстия насоса плюс потери при трении в вертикальном и горизонтальном направлении трубы, углов, и т.п.). Высота будет влиять на поток, и будет вызывать уменьшение ускорения насоса и, возможно, вызывать кавитацию. |
| - Помістіть дизельний фільтр у забірний шланг. Для всмоктування на глибині більше 2,7 м, з лічильником або без, потрібно встановити зворотний клапан. УВАГА: Коли зворотний клапан встановлений, перевірте правильність його установки. | - Поместите дизельный фильтр в заборный шланг. Для всасывания на глубине больше 2,7 м, с счетчиком или без, нужно установить обратный клапан. ВНИМАНИЕ: Когда обратный клапан установлен, проверьте правильность его установки. |
|  |  | УВАГА Якщо насос має мати зворотний клапан, потрібно заповнити напірний трубопровід до повного заповнення зворотного клапана й резервуара насоса та повного виходу повітря. |  |  |  | ВНИМАНИЕ Если насос имеет встроенный обратный клапан, нужно заполнить напорный трубопровод до полного заполнения обратного клапана и резервуара насоса и полного выхода воздуха. |
| - Якщо потрібно встановити адаптери і кути, вони повинні бути 1 1/2” GAS (BSP) і з внутрішнім діаметром 40 мм. Через обмеження, встановлені на з'єднаннях, насос не буде працювати правильно, зменшуючи потік і збільшуючи енергоспоживання мотора. | - Если нужно установить адаптеры и углы, они должны быть 1 1/2” GAS (BSP) и с внутренним диаметром 40 мм. В связи ограничениями, установлеными на соединениях, насос не будет работать правильно, уменьшая поток и увеличивая энергопотребление мотора. |
| - Будь ласка, приділяйте увагу, щоб всі з'єднання, як на шлангах, так і на насосах, були герметизовані тефлоновою стрічкою або чимось подібним, для запобігання втрат бензину або потрапляння повітря. | - Пожалуйста, уделяйте внимание, чтобы все соединения, как на шлангах, так и на насосах, были герметизированны тефлоновой лентой или чем-то подобным, для предотвращения потерь бензина или попадания воздуха. |
| - Встановіть напірний шланг на вхідний отвір насоса. | - Установите напорный шланг на входящее отверстие насоса. |
|  |  | УВАГА Переконайтесь, щоб ані герметик, ані тефлонові стрічки не потрапили всередину насоса. Якщо ж вони потрапили, насос або клапан може заблокуватися. |  |  |  | ВНИМАНИЕ Убедитесь, чтобы ни герметик, ни тефлоновые ленты не попали внутрь насоса. Если же они попали, насос или клапан может заблокироваться. |
| - Встановіть нагнітальний шланг на вихідний отвір насоса. | - Установите нагнетательный шланг на выходящее отверстие насоса. |
| - Встановіть паливороздавальний пістолет на кінець нагнітального шланга. Насос CG-150 має автоматичні й ручні паливороздавальні пістолети. | - Установите топливораздаточный пистолет на конец нагнетательного шланга. Насос CG-150 имеет автоматические и ручные топливораздаточные пистолеты. |
| ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВОРОЗДАВАЛЬНИХ ПІСТОЛЕТІВ ВИКЛИКАЄ ЗМЕНШЕННЯ ПОТІОКУ НА 7-30 %. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ ВЫЗЫВАЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ПОТОК НА 7-30 %. |
| - Переконайтеся в правильності з'єднання насоса і у тому, що встановлена напруга відповідає насосу, а кабель має заземлення. | - Убедитесь в правильности соединения насоса и в том, что установленное напряжение соответствует насосу, акабель имеет заземление. |
| 7. ПОДАЧА ПАЛИВА | 7. ПОДАЧА ТОПЛИВА |
| 7.1. При включенні мотора, насос повинен всмоктувати рідину, а при відкритті паливороздавального пістолету, повинно початися перекачування бензину. | 7.1. При включении мотора, насос должен всасывать жидкость, а при открытии топливораздаточного пистолета, должна начаться перекачка бензина. |
| 7.2. Коли заправка закінчилася, потрібно активувати вимикач. | 7.2. Когда заправка закончилась, нужно активировать выключатель. |
|  |  | 7.3. УВАГА Важливо виключити насос після заправлення. В іншому випадку, це стане причиною зайвих енергетичних витрат і може виснажити насос. |  |  |  | 7.3. ВНИМАНИЕ Важно выключить насос после заправки. В противном случае, это станет причиной лишних энергетических затрат и может истощить насос. |

| 8. КЕРІВНИЦТВО З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ |
| --- |
| НЕСПРАВНІСТЬ | МОЖЛИВА ПРИЧИНА | ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ |
| Насос працює, але рідина не перекачується. | - Проблеми з напірною лінією - Тертя турбіни - Втрата стопорної шайби або механічного ущільнення - Зношування турбіни - Заблоковано вихідний отвір або паливороздавальний пістолет - Поламався мотор | - Перевірте напірну лінію на протікання - Перевірте чи не заблокована турбіна - Затисніть кришку і замініть стопорну шайбу - Перевірте турбіну на ушкодження, замініть її - Перевірте чи не заблоковані випускні отвори насоса, шланга, паливороздавального пістолету і фільтра - Поверніть його для ремонту на завод |
| Насос видає шум, але не працює. | - Бруд у середині насоса - Поламався мотор | - Почистіть робочу порожнину насоса - Поверніть його для ремонту на завод |
| Низька інтенсивність потоку. | - Надлишок бруду у фільтрі - Проблема з напірноюлінією або подачою рідини - Тертя турбіни - Зношування турбіни | - Розберіть і почистіть фільтр - Перевірте напірну лінію на протікання і обмеження; вона може бути занадто вузькою, широкою або негерметичною - Перевірте чи не заблокована турбіна - Перевірте турбіну на ушкодження |
| Насос працює повільно, видаючи дивний звук. | - Неправильна напруга - Поламався мотор | - Перевірте напругу на вході - Поверніть його для ремонту на завод |
| Мотор зупиняється. | - Низька напруга - Внутрішнє забруднення насоса твердими частками | - Перевірте напругу на вході - Розберіть і почистіть насос |
| Мотор перегрівається. | - Перекачування рідин з високою в'язкістю - Заблокований фільтр - Вузька забірна/нагнітальна трубка - Поламався мотор | - Такі рідини можна перекачувати обмежену кількість часу - Зніміть і почистіть фільтр - Замініть трубку - Поверніть його для ремонту на завод |
| Мотор не заводиться. | - Відсутнє електроживлення - Поламався мотор - Перемикач відключений | - Перевірте джерело електроживлення - Поверніть його для ремонту на завод - Налаштуйте з'єднання перемикача |
| Протікання рідини. | - Поганий стан прокладок - Стопорна шайба в поганому стані | - Перевірте всі прокладки - Замініть стопорну шайбу |
| 8. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК |
| ПОЛОМКА | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ |
| Насос работает, но жидкость не перекачивается | - Проблемы с напорной линией - Трение турбины - Потеря стопорной шайбы или механического уплотнения - Износ турбины - Заблокировано выходное отверстие или топливораздаточный пистолет - Поломался мотор | - Проверьте напорную линию на утечки - Проверьте не заблокирована ли турбина - Зажмите крышку и замените стопорную шайбу - Проверьте на повреждение турбину, замените ее - Проверьте выпускные отверстия насоса, шланга, топливораздаточного пистолета и фильтра, чтобы они не были заблокированы - Возвратите его для ремонта на завод |
| Насос издает шум, но не работает | - Грязь внутри насоса - Поломался мотор | - Почистите рабочую полость насоса - Возвратите его для ремонта на завод |
| Низкая интенсивность потока | - Избыток грязи в фильтре - Проблема с напорной линией или подаче потока - Стирание турбины - Износ турбины | - Разберите и почистите фильтр - Проверьте напорную линию на утечки и ограничения; она может быть слишком узкой, широкой или негерметичной - Проверьте не заблокирована ли турбина - Проверьте турбину на повреждения |
| Насос работает медленно, издавая странный звук. | - Неправильное напряжение - Поломался мотор | - Проверьте напряжение на входе - Возвратите его для ремонта на завод |
| Мотор останавливаеться. | - Низкое напряжение - Загрязнение твердыми частицами входного отверстия насоса | - Проверьте напряжение на входе - Разберите и почистите насос |
| Мотор перегревается | - Перекачка жидкостей с высокой вязкостью - Заблокирован фильтр - Узкая напорная/нагнетательная трубка - Поломался мотор | - Такие жидкости можно перекачивать ограниченное количество времени - Снимите и почистите фильтр - Замените трубку - Возвратите его для ремонта на завод |
| Мотор не заводится | - Отсутствует электричество - Поломался мотор - Переключатель отключен | - Проверьте источник электропитания - Аозвратите его для ремонта на завод - Настройте соединение переключателя |
| Утечка жидкости | - Плохое состояние прокладок - Стопорная шайба в плохом состояния | - Проверьте все прокладки - Поменяйте стопорную шайбу |
| 9. ОБСЛУГОВУВАННЯ | 9. ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| Будь ласка, періодично приймайте такі дії для збереження гарної працездатності насоса: | Пожалуйста, периодически принимайте такие действия для сохранения хорошей работоспособности насоса: |
| 9.1. Переконайтесь в гарному стані фільтра та відсутності на ньому забруднення. | 9.1. Убедитесь в хорошем состоянии фильтра и отсутствия на нем загрязнения. |
|  |  | 9.2. Перевірте шланг і паливороздавальний пістолет на зношування й пошкодження. Поганий стан шланга й паливороздавального пістолету потенційно може завдати шкоди навколишньому середовищу. |  |  |  | 9.2. Проверьте шланг и топливораздаточный пистолет на износ и повреждения. Плохое состояние шланга и топливораздаточного пистолета потенциально может нанести вред окружающей среде. |
| 10. РЕМОНТ | 10. РЕМОНТ |
| Тільки авторизовані ремонтні майстерні можуть проводити ремонт моторів. Потрібно почистити й висушити насоси перед відправленням їх на ремонт. | Только авторизованные ремонтные мастерские могут проводить ремонт моторов. Нужно почистить и высушить насосы перед отправкой их на ремонт. |
| Якщо, помилково, насос використовувався не для вуглеводневих рідин, промийте його рівно стільки разів, скільки потрібно для очищення, і напишіть записку з описом тих рідин, які перекачувалися через насос. Насоси, для яких не будуть виконані вищеописані вимоги, не будуть прийняті ні ремонтними майстернями, ні заводом. | Если, по ошибке, насос использовался не для углеводородных жидкостей, промойте его ровно столько раз, сколько нужно для очистки, и напишите записку с описанием тех жидкостей, которые прокачивались через насос. Насосы, для которых не будут выполнены вышеописанные требования, не будут приняты ни ремонтными мастерскими, ни заводом. |
| При замовленні запасних частин, переконайтеся, що ви дали правильний номер запасної частини й дату виробництва. Це буде гарантією доставки потрібної запчастини. | При заказе запасных частей, убедитесь, что вы дали правильный номер запасной части и дату производства. Это будет гарантией доставки нужной запчасти. |
| 11. ГАРАНТІЯ | 11. ГАРАНТИЯ |
| Всі товари створені компанією TOT COMERCIAL, S.A. мають 12-місячну гарантію з дня їхнього придбання на всі види виробничого браку. | Все товары созданные компанией TOT COMERCIAL, S.A. имеют 12-месячную гарантию со дня их приобретения на все виды производственного брака. |
| TOT COMERCIAL, S.A. гарантує в гарантійний термін заміну бракованої частини товару. Матеріал повинен бути висланий на наш завод або призначений сервісний центр. Після технічної інспекції, буде визначено на кому лежить відповідальність: на виробникові, користувачі, установнику або перевізнику. | TOT COMERCIAL, S.A. гарантирует в гарантийный срок замену бракованной части товара. Материал должен быть выслан на наш завод или предназначенный сервисный центр. После технической инспекции, будет определено на ком лежит ответственность: на изготовителе, пользователе, установщике или перевозчике. |
| Гарантія не покриває: неправильне використання, недбалість, окислювання, експлуатацію з порушенням норм, неправильну установку продуктів, використання неоригінальних запасних частин або не сумісного специфічного зразка. Вся створена й/або комерціалізована техніка компанії TOT COMERCIAL, S.A. повинна бути встановлена відповідно до інструкцій виробника. | Гарантия не покрывает: неправильное использование, небрежность, окисление, эксплуатацию с нарушением норм, неправильную установку продуктов, использование неоригинальных запасных частей или не касающихся специфического образца. Вся произведенная и/или коммерциализированная техника компании TOT COMERCIAL, S.A. должна быть установлена в соответствии с инструкциями производителя. |
| Аксесуари й продукти, не створені компанією TOT COMERCIAL, S.A., підлягають під гарантію їхнього виробника.. | Аксессуары и продукты, не произведенные компанией TOT COMERCIAL, S.A., подвержены гарантии их производителя. |
| Через постійні інновації й розвиток, компанія TOT COMERCIAL, S.A. залишає за собою право на зміну характеристик продуктів і реклами без попередження. | Через постоянные инновации и развитие, компания TOT COMERCIAL, S.A. оставляет за собой право на изменение характеристик продуктов и рекламы без предупреждения. |
| 12. ДЕКЛАРАЦІЯ СУМІСНОСТІ | 12. ДЕКЛАРАЦИЯ СОВМЕСТИМОСТИ |
| Виробник: |  |  | Производитель: |
| TOT COMERCIAL, s.a. Partida Horta d'Amunt s/n Apartado Correos nº 149 |  |  | TOT COMERCIAL, s.a. Partida Horta d'Amunt s/n Apartado Correos nº 149 |
| E-25600 BALAGUER (Lleida) SPAIN |  |  | E-25600 BALAGUER (Lleida) SPAIN |
| СТВЕРДЖУЄ: |  |  | УТВЕРЖДАЕТ: |
| Під свою відповідальність наступне: |  |  | Под свою ответственность следующее: |
| ВІДЦЕНТРОВИЙ НАСОС |  |  | ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС |
| Торгівельна марка: GESPASA |  |  | Торговая марка: GESPASA |
| Модель: CG-150 |  |  | Модель: CG-150 |
| Серійний номер. |  |  |  |  | Серийный номер. |  |  |
| Відповідно до Директиви Європейського Парламенту і Європейської Ради: "98/37/EC від 22 червня 1998 року про зближення законодавчої бази Держав-членів у сфері машинного устаткування ", "2006/95/EC від 12 грудня 2006 року про упорядкування законодавчої бази Держав-членів у сфері електричного устаткування, сконструйованого для використання в конкретних межах напруги" і "2004/108/EC від 15 грудня 2004 про зближення законодавчої бази Держав-членів у сфері електромагнітної сумісності і анулюючи Директиву 89/336/EC", товар був створений у відповідності з наступними погодженими нормами: |  |  | В соответствии с Директивой Европейского Парламента и Европейского Совета: "98/37/EC от 22 июня 1998 года о сближении законодательной базы Государств-членов в сфере машинного оборудования ", "2006/95/EC от 12 декабря 2006 года oб упорядочении законодательной базы Государств-членов в сфере электрического оборудования, сконструированного для использования в конкретных пределах напряжения" и "2004/108/EC от 15 декабря 2004 о сближении законодательной базы Государств-членов в сфере электромагнитной совместимости и аннулируя Директиву 89/336/EC", товар был произведен в соответствии со следующими согласованными нормами: |
| UNE-EN ISO 12100-1:2004 | Безпека машинного устаткування. Основні концепції, загальні принципи конструкцій Частина 1: Основна термінологія й методологія (ISO 12100-1:2003) |  |  | UNE-EN ISO 12100-1:2004 | Безопасность машинного оборудования. Основные концепции, общие принципы конструкций Часть 1: Основная терминология и методология (ISO 12100-1:2003) |
| UNE-EN 60204-1:2007 | Безпека машинного устаткування. Електрифікація устаткування Частина 1: Загальні вимоги (IEC 60204-1:2005, змінений) |  |  | UNE-EN 60204-1:2007 | Безопасность машинного оборудования. Электрооснащение оборудования Часть 1: Общие требования (IEC 60204-1:2005, изменен) |
| UNE-EN 55014-1:2008 | Електромагнітна сумісність. Вимоги для побутової техніки, електроінструмента й аналогічних приладів Частина 1: Випромінювання |  |  | UNE-EN 55014-1:2008 | Электромагнитная совместимость. Требования для бытовой техники, электроинструмента и аналогичных приборов Часть 1: Излучение |
| UNE-EN 55014-2/A1:2002 | Електромагнітна сумісність. Вимоги для побутової техніки, електроінструмента й аналогічних приладів Частина 2: Захищеність. Стандартизація асортименту продукції |  |  | UNE-EN 55014-2/A1:2002 | Электромагнитная совместимость. Требования для бытовой техники, электроинструмента и аналогичных приборов Часть 2: Защищённость. Стандартизация ассортимента продукции |
| - Клас захисту від вологи IP-55 |  |  | - Класс защиты от влаги IP-55 |
| Насоси, лічильники і паливороздавальні пістолети не повинні використовуватися, якщо механізми, на яких вони встановлені, не сумісні з вимогами Директиви 98/37/EC |  |  | Насосы, счетчики и топливораздаточные пистолеты не должны использоваться, если механизмы, на которых они установлены, не совместимы с требованиями Директивы 98/37/EC |
| БАЛАГУР (Лейда), Листопад 2009 |  |  | БАЛАГУР (Лейда), Ноябрь 2009 |